## Slide 1: Analisa Struktur
STATIS TERTENTU PADA PORTAL
Menghitung Bidang Momen, Lintang, dan Normal
Rizik Ricky Ardi
1822201043
Teknik Sipil

## Slide 2
Ditanya : 1. Bidang Momen (M)
2. Bidang Lintang (D/L)
3. Bidang Normal (N)
1
Diketahui |  |  |  |  |  |  |  | 
x | = | 3 | m |  | L1 | = | 7 | m
y | = | 4 | m |  |  |  |  | 
q | = | 3 | t/m |  |  |  |  | 

## Slide 3
REAKSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ƩMD | = | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rav | . | Ltotal | - | ( | q | . | L1 | ) | . | L1/2 | = | 0
Rav | . | 7 | - | ( | 3 | . | 7 | ) | . | 3.5 | = | 0
Rav | . | 7 | - | ( | 21 | ) | . | 3.5 | = | 0 |  | 
Rav | . | 7 | - | 73.5 | = | 0 |  |  |  |  |  | 
 |  | Rav | . | 7 | = | 73.5 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Rav | = | 73.5 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Rav | = | 10.5 | Ton |  |  |  |  | 
ƩMA | = | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- | Rdv | . | Ltotal | + | ( | q | . | L1 | ) | . | L1/2 | = | 0
- | Rdv | . | 7 | + | ( | 3 | . | 7 | ) | . | 3.5 | = | 0
- | Rdv | . | 7 | + | ( | 21 | ) | . | 3.5 | = | 0 |  | 
- | Rdv | . | 7 | + | 73.5 | = | 0 |  |  |  |  |  | 
- | Rdv | . | 7 | = | - | 73.5 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Rdv | = | 73.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Rdv | = | 10.5 | Ton |  |  |  |  |  |  | 
ƩV | = | 0 |  |  |  |  |  | 
Rav | - | q | . | Ltotal | + | Rdv | = | 0
10.5 | - | 3 | . | 7 | + | 10.5 | = | 0
 |  | 10.5 | - | 21 | + | 10.5 | = | 0
 |  |  |  |  |  | 0 | = | 0

## Slide 4
BIDANG MOMEN (M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
· | AB | = | 0 | (Karena tidak ada beban horizontal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
· | BC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Interval = |  | 0 | < | X1 | < | Ltotal |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | = | 0 |  | Mx0 | = | Rav | . | X0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 10.5 | . | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 0 | Tm |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X3.5 | = | 3.5 |  | Mx3.5 | = | Rav | . | X3.5 | - | q/2 | . | X3.5 | . | X3.5 | 
 |  |  |  |  |  | = | 10.5 | . | 3.5 | - | 1.5 | . | 3.5 | . | 3.5 | 
 |  |  |  |  |  | = | 36.75 | - | 18.375 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 18.375 | Tm |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X7 | = | 7 |  | Mx7 | = | Rav | . | X7 | - | q/2 | . | X7 | . | X7 | 
 |  |  |  |  |  | = | 10.5 | . | 7 | - | 1.5 | . | 7 | . | 7 | 
 |  |  |  |  |  | = | 73.5 | - | 73.5 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 0 | Tm |  |  |  |  |  |  |  | 
· | CD | = | 0 | (Karena tidak ada beban horizontal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
BIDANG LINTANG (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
· | AB | = | CD | = | 0 |  |  |  |  |  |  | 
· | BC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | = | 0 |  | Dx0 | = | Rav | - | q | . | X0 | 
 |  |  |  |  |  | = | 10.5 | . | 3 | . | 0 | 
 |  |  |  |  |  | = | 0 | Ton |  |  |  | 
 | X3.5 | = | 3.5 |  | Dx3.5 | = | Rav | - | q | . | X3.5 | 
 |  |  |  |  |  | = | 10.5 | - | 3 | . | 3.5 | 
 |  |  |  |  |  | = | 0 | Ton |  |  |  | 
 | X7 | = | 7 |  | Dx7 | = | Rav | - | q | . | X7 | 
 |  |  |  |  |  | = | 10.5 | - | 3 | . | 7 | 
 |  |  |  |  |  | = | -10.5 | Ton |  |  |  | 
BIDANG NORMAL (N) |  |  |  | 
· | NAB | = | - | Rav
 |  | = | -10.5 | Ton
· | NBC | = | 0 | 
· | NCD | = | - | Rdv
 |  | = | -10.5 | Ton

## Slide 6
Ditanya : 1. Bidang Momen (M)
2. Bidang Lintang (D/L)
3. Bidang Normal (N)
2
Diketahui |  |  |  |  |  |  |  | 
x | = | 3 | m |  | L1 | = | 3 | m
y | = | 4 | m |  | L2 | = | 4 | m
P | = | 3 | Ton |  | Ltotal | = | 7 | m
q | = | 4 | t/m |  |  |  |  | 

## Slide 7
REAKSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ƩMD | = | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rav | . | Ltotal | - | P | . | L2 | - | ( | q | . | Ltot | ) | . | Ltot/2 | = | 0
Rav | . | 7 | - | 3 | . | 4 | - | ( | 4 | . | 7 | ) | . | 3.5 | = | 0
Rav | . | 7 | - | 12 | - | ( | 28 | ) | . | 3.5 | = | 0 |  |  |  | 
Rav | . | 7 | - | 12 | - | 98 | = | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Rav | . | 7 | - | 110 | = | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Rav | . | 7 | = | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Rav | = | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Rav | = | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Rav | = | 15.7 | Ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ƩMA | = | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- | Rdv | . | Ltotal | + | P | . | L1 | + | ( | q | . | Ltot | ) | . | Ltot/2 | = | 0
- | Rdv | . | 7 | + | 3 | . | 3 | + | ( | 4 | . | 7 | ) | . | 3.5 | = | 0
- | Rdv | . | 7 | + | 9 | + | ( | 28 | ) | . | 3.5 | = | 0 |  |  |  | 
- | Rdv | . | 7 | + | 9 | + | 98 | = | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
- | Rdv | . | 7 | + | 107 | = | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Rdv | . | 7 | = | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Rdv | = | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Rdv | = | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Rdv | = | 15.3 | Ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rav | - | P | - | q | . | Ltotal | + | Rdv | = | 0
15.7 | - | 3 | - | 4 | . | 7 | + | 15.3 | = | 0
 |  | 15.7 | - | 3 | - | 28 | + | 15.3 | = | 0
 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | = | 0

## Slide 8
BIDANG MOMEN (M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
· | AB | = | CD | = | 0 | (Karena tidak ada beban horizontal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
· | BC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | = | 0 |  | Mx0 | = | Rav | . | X0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 15.7 | . | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 0 | Tm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X3 | = | 3 |  | Mx3 | = | Rav | . | X3 | - | q/2 | . | X3 | . | X3 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 7 | . | 3 | - | 2 | . | 3 | . | 3 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 21 | - | 18 |  |  | . |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 3 | Tm |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  | 
 | X7 | = | 7 |  | Mx7 | = | Rav | . | X7 | - | q/2 | . | X7 | . | X7 | - | P | . | 4
 |  |  |  |  |  | = | 15.7 | . | 7 | - | 2 | . | 7 | . | 7 | - | 3 | . | 4
 |  |  |  |  |  | = | 110 | - | 98 | - | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 0 | Tm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
BIDANG LINTANG (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
· | AB | = | CD | = | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
· | BC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X0 | = | 0 |  | Dx0 | = | Rav | - | q | . | X0 |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 15.7 | . | 4 | . | 0 |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 0 | Ton |  |  |  |  | 
 | X3 | = | 3 |  | Dx3 | = | Rav | - | q | . | X3 |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 15.7 | - | 4 | . | 3 |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 15.7 | - | 12 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | = | 3.71 | Ton |  |  |  |  | 
 | X3.5 | = | 3.5 |  | Dx3.5 | = | Rav | - | q | . | X3.5 | - | P
 |  |  |  |  |  | = | 15.7 | - | 4 | . | 3.5 | - | 3
 |  |  |  |  |  | = | 15.7 | - | 14 | - | 3 |  | 
 |  |  |  |  |  | = | -1.3 | Ton |  |  |  |  | 
 | X7 | = | 7 |  | Dx7 | = | Rav | - | q | . | X7 | - | P
 |  |  |  |  |  | = | 15.7 | - | 4 | . | 7 | - | 3
 |  |  |  |  |  | = | 15.7 | - | 28 | - | 3 |  | 
 |  |  |  |  |  | = | -15 | Ton |  |  |  |  | 

## Slide 10
BIDANG LINTANG (D/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Interval = |  | 0 | < | X1 | < | L/2 |  |  |  |  |  | 
X0 | = | 0 |  | Dx0 | = | Rav |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | = | 15,1 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | = | 15,1 | ton |  |  |  |  | 
X1 | = | 1 |  | Dx1 | = | Rav | . | X1 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | = | 15,1 | . | 1 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | = | 15,1 | ton |  |  |  |  | 
X3.5 | = | 3,5 |  | Dx3.5 | = | Rav | - | ( | q | . | L/2 | )
 |  |  |  |  | = | 15,1 | - | ( | 4 | . | 3,5 | )
 |  |  |  |  | = | 15,1 | - | 14 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | = | 1,1 | ton |  |  |  |  | 
Interval = |  | 0 | < | X2 | < | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X3 | = | 3 |  | Dx3 | = | Rav | - | P | sin | 40 | - | ( | q | . | 3 | )
 |  |  |  |  | = | 15,1 | - | 3 | . | 0,64 | - | ( | 4 | . | 3 | )
 |  |  |  |  | = | 15,1 | - | 1,93 | - | 12 |  | . |  |  |  | 
 |  |  |  |  | = | 1,17 | Ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X7 | = | 7 |  | Dx7 | = | Rav | - | P | sin | 40 | - | ( | q | . | 7 | )
 |  |  |  |  | = | 15,1 | - | 3 | . | 0,64 | - | ( | 4 | . | 7 | )
 |  |  |  |  | = | 15,1 | - | 1,93 | - | 28 |  | . |  |  |  | 
 |  |  |  |  | = | -14,8 | Ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
BIDANG NORMAL (N) |  |  |  | 
· | NAB | = | - | Rav
 |  | = | -15.7 | Ton
· | NBC | = | 0 | 
· | NCD | = | - | Rdv
 |  | = | -15.3 | Ton