## Slide 1: Metodelogi Penulisan Karya Ilmiah
RIZIK RICKY ARDI
1822201043
TEKNIK SIPIL

## Slide 2
Karakter Campuran Aspal Panas (Asphalt Concrete-Binder Course) Menggunakan Aspal Polimer
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di laboratorium dengan dasar menggunakan metode pengujian yang mengacu pada Standart Nasional Indonesia (SNI), Tentang Tata Cara Penentuan Kepadatan Mutlak Campuran Beraspal Panas Revisi Spesifikasi Bina Marga edisi terakhir Agustus 2001 maupun metode American Association of Highway and Transportation Officials (AASHTO). Tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dilaboratorium yaitu pemeriksaan bahan (agregat dan aspal), penentuan gradasi campuran (target gradasi), mix desain campuran dan pengujian Marshall.

## Slide 3
PENGARUH PENGGUNAAN BOTTOM ASH TERHADAP KARAKTERISTIK CAMPURAN ASPAL BETON
Metode Penelitian
Penelitian ini berupa percobaan laboratorium, dimana dibuat tiga benda uji untuk setiap campuran, diameter benda uji adalah 10 cm (4”), dengan kebutuhan material sebanyak ± 1200 gram. Benda uji tersebut menggunakan batu pecah berukuran 10–15mm (Fraksi 1), 5– 10mm (Fraksi 2), 0-5mm (Fraksi 3), pasir (Fraksi 4), aspal, dan bottom ash sebagai pengganti aggregat halus. Alat yang digunakan pada percobaan adalah kelengkapan alat uji Marshall beserta kelengkapan alat uji agregat.

## Slide 4
PENGARUH KANDUNGAN AIR HUJAN TERHADAP NILAI KARAKTERISTIK MARSHALL DAN INDEKS KEKUATAN SISA (IKS) CAMPURAN LAPISAN ASPAL BETON (LASTON)
Metode Penelitian
Metode dan desain dalam penelitian ini disesuaikan dengan spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ada dua perlakuan yaitu pembuatan campuran aspal dalam kondisi tanpa tersiram air hujan dan kondisi dengan tersiram air hujan. Kondisi tanpa tersiram air dilakukan untuk mencari Kadar Aspal Optimum (KAO). Pada kondisi tersiram air, kadar aspal yang digunakan berdasarkan KAO. Untuk perlakuannya setelah campuran mencapai suhu pencampuran, kemudian campuran dimasukkan ke dalam mold lalu dilakukan penyiraman menggunakan alat suntik skala 0,1 ml pada permukaan campuran dengan jumlah air hujan masing-masing sebanyak 1ml, 2ml, 3ml, 4ml dan 5ml. Setelah mencapai suhu pemadatan kemudian dipadatkan.

## Slide 5
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KERUSAKAN DINI PERKERASAN JALAN LENTUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP BIAYA PENANGANAN
Metode Penelitian
Metode penulisan yang digunakan dalam studi ini adalah dengan mengambil data sekunder yaitu kajian literatur dengan cara mengumpulkan, membandingkan dan menginventarisasi penelitianpenelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai kerusakan-kerusakan perkerasan jalan, faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan jalan beserta penanganan yang tepat dalam mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut khususnya pada daerah-daerah di Indonesia.

## Slide 6
EVALUASI TINGKAT KERUSAKAN JALAN DENGAN METHODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) UNTUK MENUNJANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Metode Penelitian
Penelitian awal terhadap kondisi permukaan jalan tersebut yaitu dengan melakukan survei secara visual untuk mencari nilai Pavement Condition Index (PCI) . Hal tesebut dimulai dengan membagi jalan menjadi beberapa unit penelitian dalam ukuran 3.5 x 100 m untuk setiap unit sampel. Kemudian masing-masing unit peneltian diamati dan diukur untuk mengidentifikasi jenis bahaya kerusakan dan tingkat keparahan untuk mendapatkan nilai PCI.

## Slide 7
PENGARUH KEPIPIHAN DAN KELONJONGAN AGREGAT TERHADAP PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA
Metode Penelitian
Metode penelitian ini diawali dengan melakukan studi literatur yang bertujuan untuk memahami persyaratan dan sifat penggunaan aspal dan agregat pada campuran perkerasan jalan raya. Setelah melaksanakan studi literatur maka dilakukan studi eksperimental yang dilaksanakan di laboratorium. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kelayakan penggunaan agregat pipih/lonjong dalam suatu pencampuran untuk perkerasan lentur jalan raya. Penentuan proporsi penggunaan agregat pipih/lonjong tersebut dilakukan berdasarkan persentase fraksi agregat kasar yang dibagi atas persentase agregat kasar (split) menurut spesifikasi dengan persentase agregat kasar yang pipih/lonjong yang kemudian dibuat dalam beberapa kombinasi yang dibuat berdasarkan spesifikasi Hot Rolled Sheet Wearing Course (HRS-WC).

## Slide 8
DESAIN ASPAL PORUS DENGAN GRADASI SERAGAM SEBAGAI BAHAN KONSTRUKSI JALAN YANG RAMAH LINGKUNGAN
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu dengan mencampur masing-masing agregat batu pecah ukuran nominal 6 mm dan 10 mm dengan aspal Retona Blend 55 dan dengan filler abu batu dengan kadar 4 %. Campuran aspal porus kemudian diuji dengan metode Marshall Test untuk menentukan kadar aspal optimum yang akan digunakan untuk pembuatan benda uji permeabilitas, UCS dan ITS. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Slide 9
DEPOLIMERISASI KARET ALAM SECARA MEKANIS UNTUK BAHAN ADITIF ASPAL
Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu eksperimen, di mana eksperimen tersebut dilaksanakan di Pusat Penelitian Karet pada periode bulan April hingga Juli 2010. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah karet alam berupa karet remah SIR 20 dan aspal penetrasi 60. Bahan pembantu lainnya adalah peptizer karet dan hidroksilamin netral sulfat (HNS). Peralatan utama untuk depolimerisasi mekanis adalah open mill dengan kapasitas 1 kg. Proses pencampuran aspal dan karet digunakan pemanas listrik, thermostat dan mixer. Penelitian dilakukan dalam tiga tahapan yaitu depolimerisasi karet alam secara mekanis, pencampuran karet alam terdepolimerisasi dengan aspal dan pengujian aspal karet hasil pencampuran.

## Slide 10
TEKNOLOGI TAMBALAN CEPAT MANTAP SEBAGAI SOLUSI CEPAT PENANGANAN KERUSAKAN JALAN BERLUBANG
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) untuk membuat teknologi tambalan siap pakai yang cepat mantap. Selain itu, peneliti juga melakukan uji coba terhadap teknologi tambalan siap pakai yang cepat mantap.

## Slide 11
PENGARUH NILAI ABRASI AGREGAT TERHADAP KARAKTERISTIK BETON ASPAL
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan cara menguji sampel berupa agregat kasar yang digunakan berupa batu pecah yang berasal dari 5 quarry yang berbeda yaitu Sungai Lolioge, Sungai Taipa, Sungai Labuan, Sungai Pondo dan Gunung Loli Salura. Agregat halus berupa pasir alam berasal dari Sungai Palu. Bahan pengisi berasal dari Sungai Taipa. Sedangkan aspal pen 60/70 berasal dari stock material Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik UNTAD. Untuk mengetahui daya tahan agregat terhadap beban mekanis, ditunjukkan dengan nilai abrasinya, yang nilainya diperoleh dari pengujian abrasi menggunakan alat abrasi Los Angeles.

## Slide 12
Kesimpulan
Dari 10 artikel jurnal yang sudah saya baca terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk penelitian, seperti studi literatur, observasi (survei ke lapangan), dan eksperimen. Menurut saya dari 10 artikel jurnal yang sudah saya baca, penggunaan metode penelitian yang cukup baik terdapat pada artikel jurnal yang berjudul “PENGARUH KEPIPIHAN DAN KELONJONGAN AGREGAT TERHADAP PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA” Karena pada artikel jurnal tersebut terdapat dua metode yaitu peneliti terlebih dahulu melakukan studi literatur. Setelah itu, peneliti melakukan eksperimen di laboratorium.

## Slide 13
Terima Kasih 